sample.v

module mux4to1 (
    input [7:0] data_in, // 8-bit input vector (four 2-bit inputs)
    input [1:0] select, // 2-bit select input
    output reg [1:0] output_y // 2-bit output
);

    always @(*) begin
        case(select)
        2'b00: output_y = data_in[1:0]; // Select first 2-bit input (data_in[1:0])
        2'b01: output_y = data_in[3:2]; // Select second 2-bit input (data_in[3:2])
        2'b10: output_y = data_in[5:4]; // Select third 2-bit input (data_in[5:4])
        2'b11: output_y = data_in[7:6]; // Select fourth 2-bit input (data_in[7:6])
        default: output_y = 2'b00; // Default value
        endcase
    end

endmodule

tb_mux4to1.v

module tb_mux4to1;

    reg [7:0] data_in_reg; // 8-bit input register (for four 2-bit inputs)
    reg [1:0] select_reg; // 2-bit select input
    wire [1:0] output_y_wire; // 2-bit output wire

    mux4to1 uut (
        .data_in(data_in_reg), // Map 'data_in' to 'data_in_reg'
        .select(select_reg), // Map 'select' to 'select_reg'
        .output_y(output_y_wire) // Map 'output_y' to 'output_y_wire'
    );

    // Test stimulus
    initial begin
        $dumpfile("mux4to1.vcd");
        $dumpvars(0, tb_mux4to1);

        data_in_reg = 8'b10100011; // Set inputs as four 2-bit values: 10, 00, 11, 01
        select_reg = 2'b00; // Initially select the first 2-bit input
        #10; // Wait for 10 time units

        select_reg = 2'b01; // Select the second 2-bit input
        #10; // Wait for 10 time units

        select_reg = 2'b10; // Select the third 2-bit input
        #10; // Wait for 10 time units

        select_reg = 2'b11; // Select the fourth 2-bit input
        #10; // Wait for 10 time units

        $finish; // End the simulation
    end

    // Monitor the signals
    initial begin
        $monitor("Time = %0t | data_in = %b | select = %b | output_y = %b", $time, data_in_reg, select_reg, output_y_wire);
    end

endmodule